Приложение №4

к Правилам благоустройства территорий

городского округа «Город Белгород»

Графическое приложение территорий МКД с элементами благоустройства

г.Белгород

#### Входная группа.

1.1. Входная группа должна обеспечивать защиту от непогоды, удобство и безопасность входа в подъезд.

1.2. Каждая входная группа оборудуется:

- табличкой с  номером подъезда и номерами квартир (номер подъезда должен читается с расстояния не менее 5 метров);

- придверной грязезащитной ячеистой решёткой типа «скребок» в приямке;

- светильником для освещения входной площадки;

- скамьёй и урной;

- вызывным блоком домофона.

1.3. Не допускается размещение на фасаде доски объявлений.

#### Вход в подъезд.

2.1. Вход в подъезд должен быть без ступеней. Допускается создание перед входом площадки с противоскользящим покрытием высотой не более 100 мм.

2.2. Входная площадка не может быть меньше горизонтальной проекции козырька.

Площадка с противоскользящим покрытием перед входом в подъезд.

2.3. Для защиты от непогоды  вход в подъезд должен быть накрыт козырьком или заглублён внутрь фасада.

2.4. Козырёк должен быть простой геометрической формы, в плане представлять собой прямоугольник, и отвечать следующим параметрам:

- ширина не менее двух и не более 5 метров,

- глубина минимум 1 метр,

- высота установки не менее 2,5 метра от земли.

2.5. Недопустимо использование следующих материалов:

- профлист;

- асбестоцементный лист («шифер»);

- чёрный металл;

- пластиковый (виниловый) сайдинг;

- сотовый поликарбонат.

  - Нельзя использовать вентилируемый фасад с открытыми системами крепления.

  - Козырёк может быть консольным или с опорой.

2.8. Недопустимо крепление консольного козырька при помощи тросов, цепей, кронштейнов. Исключение для козырьков из специального стекла.

Консольный козырек.

#### Козырёк с двумя опорами.

#### 2.9. Опоры козырька могут быть выполнены в виде колонны или стены.

- толщина опорной стенки не должна быть больше толщины  козырька;

- опорная стена должна быть сделана заподлицо с козырьком.

  - Не допускается использование колонн с двух сторон.

  - При использовании одной опоры она должна быть только в виде  стены.

Коырек с одной опорой.

#### Вход-ниша.

#### 3.1.Параметры ниши:

- высота не менее 3 и не более 10 метров,

- ширина не менее 2 и не более 5 метров,

- глубина минимум 0,5 метра.

#### Входные двери.

- располагаются в одной плоскости с фасадом (без выступов);

- изготавливаются из светопрозрачного материала (минимум 70% общей площади);

- в нижней части дверного полотна должна быть установлена отбойная пластина высотой не менее 200 мм,

- входные и тамбурные двери должны быть одинаковыми.

#### Технические входы.

- вход не может выступать за пределы фасада, но может быть утопленным;

- для каждого технического входа должен быть свой козырёк, объединения козырьков не допускается;

- если вход утопленного типа, то козырёк не требуется.

- Дополнительные входы.

#### Индивидуальные входы в квартиры.

7.1. Если в жилом доме предусмотрены индивидуальные входы в квартиры, расположенные на первом этаже, то они должны отвечать условиям:

- крыльцо не более чем с тремя ступенями,

- отсутствие козырька над входом,

- вход не должен выступать за пределы фасада, но может западать,

- дверь изготовлена из светопрозрачного материала (минимум 70% от дверного проёма).

7.2. Разрешается только отмостка скрытого типа или с каменным покрытием (щебень, гравий, булыжник, бут). Допускается совмещение отмостки с тротуаром. В этом случае покрытие отмостки должно быть таким же, как у тротуара.

7.3. Стена приямка должна быть не выше 150 мм относительно уровня земли, отмостки или тротуара. Накрывным элементом приямка может быть решетка с мелкой ячейкой (площадь отверстия не более 4 кв.см.), или стекло.

### Газовые и водосточные трубы

8.1. Газовые и водосточные трубы, проходящие по фасаду, окрашиваются в цвет участка фасада, по которому они проходят.

8.2. Водосточные трубы допускается окрашивать полностью в цвет, преобладающий на фасаде (не менее 70%).

8.3. Отвод воды с крыши должен осуществляться в ливневую канализацию. Допускается устраивать водоотвод по лотку, накрытому решёткой, если водосточные трубы проходят по дворовым фасадам, а также по торцевым, если на них не располагаются входы в коммерческие помещения.

Совмещённый водоотвод входного козырька в ливневую канализацию.

8.4. Не допускается сброс ливневых стоков на рельеф (отмостку, грунт или тротуар).

  - Не допускается применение водоотводных лотков без решёток.

  - Водоотвод с выступающих частей здания, в том числе с входных козырьков, должен быть организованным.

  - Допускается совмещение с крышным водоотводом.

  - Стеклянные козырьки могут быть без водостоков.

### Кондиционеры.

9.1. На фасаде жилого дома должны быть предусмотрены места для установки наружных блоков кондиционеров. Это могут быть:

| специальные балкончики, ниши, декоративные корзины, | балконы квартир, балконы или лоджии незадымляемых лестничных клеток (выделенное помещение). |
| --- | --- |

9.2. Места для размещения кондиционеров должны быть декорированы таким образом, чтобы  наружный блок кондиционера был скрыт. Допускается верхнюю и нижнюю часть предусмотренных для кондиционеров мест оставлять открытой.

9.3. Количество мест рассчитывается исходя из формулы N-1, где N — количество жилых комнат, но не менее одного места на квартиру.

9.4. Для коммерческих помещений — минимум один кондиционер на 50 кв.м.

9.5. Для отвода конденсата должны быть предусмотрены дренажные каналы.

9.6. Места для кондиционеров могут отсутствовать при централизованном кондиционировании дома.

### Надкровельная часть.

10.1. Элементы, выступающие над плоскостью кровли выше 500 мм, должны размещаться не ближе 3-х метров от края кровли, либо высота парапета должна быть не менее 70% от высоты самого высокого объёмного элемента.

### Мусороудаление.

11.1. Для улучшения санитарно-гигиенических условий использование внутреннего мусоропровода в жилом доме запрещено.

11.2. Разрешается только организованный сбор мусора в контейнеры на прилегающей территории.

11.3. Место размещения контейнеров должно быть защищено навесом, и закрыто с трёх сторон. Допускается делать сетчатое ограждение с посадкой вьющихся растений.

11.4. Все контейнеры должны быть оснащены крышками.

11.5. Внешний вид площадки для сбора мусора должен соответствовать стилю жилого дома.

### Окна.

12.1. ПВХ белого цвета, в качестве материала окон и дверей, запрещается.

12.2. Допускается использование белого ПВХ в качестве материала окон и дверей в зданиях до четырёх этажей с элементами и отделкой фасада в классическом стиле.

12.3. Цвет оконных (дверных) откосов может быть только таким, как цвет рамы окна (двери), или как цвет фасада вокруг окна (двери).

12.4. Цветная тонировка стёкол запрещена.

  - Допускается использование рефлекторного стекла.

### Лоджии.

13.1. Если квартира имеет одну лоджию или балкон, то они должны быть остеклёнными. Вторая лоджия или балкон в квартире могут быть не остеклёнными.

13.2. Допускается отсутствие у квартиры балкона или лоджии, если это не противоречит действующим нормам.

13.3. Глубина не остеклённой лоджии минимум 1 метр.

13.4. Верх глухого ограждения лоджии  не может быть выше, чем низ соседних по этажу окон.

13.5. Материалы, которые нельзя использовать для устройства глухой части лоджии или балкона: пластик, профилированные металлические листы, асбестоцементные листы (плоские и волнистые), МГЛ-листы.

13.6. Использование ПВХ белого цвета при остеклении лоджий запрещается.

### Балконы.

14.1. Отделка балконной плиты выполняется тем же материалом, что и фасад здания.

14.2. Скатные защитные козырьки над балконом запрещены.

14.3. Исключение для зданий до четырёх этажей с элементами и отделкой фасада в классическом стиле. Материал защитных балконных козырьков должен повторять материал основной кровли.

14.4. Верх глухого ограждения балкона  не может быть выше, чем низ соседних по этажу окон.

14.5. Использование ПВХ белого цвета при остеклении балконов запрещается.

### Витражи.

15.1. Белый цвет в витражах запрещается.

15.2. Цветная тонировка стёкол запрещена.

15.3. Допускается использование рефлекторного стекла с коэффициентом светопропускания соответствующим действующим нормам.

## Фасадные материалы.

16.1. Штучные материалы (Кирпич, плитка, лицевой камень и т.п. )

Разрешается использовать под декоративную расшивку швов с окраской после монтажа.

16.2. Штукатурка.

Допускается использовать при обеспечении гарантированного срока службы не менее 10 лет.

16.3. Сайдинг.

Запрещается использовать виниловый сайдинг.

16.4. Фасадные панели.

Разрешены: фиброцементные панели, HPL-панели.

Запрещены: стекломагнезитовые листы.

16.5. Вентилируемый навесной фасад

Керамогранит. Запрещены пропорции 1:1

Нельзя применять керамогранит:

- на зданиях ниже 12 метров (до 4 этажей);

- на зданиях со скатной кровлей;

- с глянцевой поверхностью более чем на 30% от площади фасада;

- с открытой системой кляммеров на отметке до 12 м;

- с открытой системой кляммеров при скатной кровле;

16.6. Металлокассеты.

Запрещено использовать на зданиях ниже 12 метров (до 4 этажей), и пропорции 1:1.

16.7. Skanroc, Marmoroc и т.п. Без ограничений

16.8. Клинкерная плитка. Без ограничений

## 17. Форма МКД.

17.1.  Глухие торцы недопустимы;

  - Для осуществления поворота продольной оси корпуса жилого дома должны использоваться поворотные или угловые секции;

  - Допускается не более трёх секций (подъездов) одной высоты;

  - В зданиях свыше 7 этажей необходимо менять этажность через каждые 60 м по фасаду с перепадом не менее 30%;

  - Здания до 7 этажей включительно могут быть без перепадов

  - При длине фасада более 50 метров необходимо делать разрыв фасада, либо вносить визуальное разнообразие через каждые 50 метров каким-либо способом.

Например:

  - сменой архитектурных деталей;

  - изменением пропорций окон;

  - изменением отделочных материалов или их цветов;

  - пластикой фасада и т.п.

# Text boxes

Дверь

в

подъезд

и

эвакуацион

-

ная дверь могут располагаться

под

одним козырьком.

Технические входы оборудуются

своими, раздельными козырьками.

и

крыши, со сбросом воды

.

Открытое размещение трубы

с

использованием ливневого лотка

для

отвода воды

Скрытое размещение трубы со

сбросом воды

в

ливневую канали

-

зацию

Размещение кондиционеров

на

бал

-

коне

и на

специальном балкончике

Размещение кондиционеров

в

корзи

-

нах

и на

незадымляемом балконе

Остекленная лоджия

Глубина остеклённой лоджии мини

-

мум 1

,

5

метра.

Глубина

не

остеклённого балкона

минимум 1

м.

Французский балкон может быть

до

0

,

5

метра.

Глубина остеклённого балкона

минимум 1

,

5

метра.